福田多實業有限公司

FTD-675S, FTD-690S自動吹瓶機 (儲料式模頭、單站)

產品說明：特殊的儲存式射出設備不但出料快速又省電，且能使 5-35 Liters 之中型容器或工具箱從中獲得最高的利潤。

| 自動吹瓶機 (儲料式模頭、單站) |
| --- |
| BASIC SPECIFICATION | 型號 | FTD-675S | FTD-690S |
|  | 使用材質 | PE/PP | PE/PP |
|  | 產品容量 | Liter | 150~340 | 15~35 |
|  | 產品直徑 | mm | 20~70, 20~65 | 100~400 |
|  | 產品重量 | g | 40~500 | 100~900 |
|  | 模嘴外徑 | mm | 220 | 300 |
|  | 空循環 | Sec. | 5 |  |
|  | 最大壓出量 | kg/hr | 70 | 140 |
| EXTRUSION SYSTEM | 螺桿直徑 | mm | Ø75 | Ø90 |
|  | 長徑比 | L/D | 22/1 | 22/1 |
|  | 螺桿迴轉速 | r.p.m | 20~60 | 20~60 |
|  | 傳動馬達 | HP | 30 | 50 |
|  | 加熱點數 | Zone | 3 | 4 |
|  | 加熱容量 | KW | 8.2 | 13 |
| HEAD AND ACCUMULATOR | 模頭加熱點數 | Zone | 4 | 4 |
|  | 模頭加熱容量 | KW | 13 | 14 |
|  | 模頭儲料容量 | KG | 2 | 4 |
| MOULD SYSTEM | 開模行程 | mm | 160~700 | 300~1000 |
|  | 閉模力 | Ton | 13.3 | 21 |
|  | 最大容模尺寸 | mm | 540x800 | 690x1300 |
| HYDRAULIC SYSTEM | 油壓傳動馬達 | HP | 15 | 20 |
|  | 空氣壓力 | kg/cm² | 5~6 | 5~6 |
|  | 空氣壓縮機 | HP | 7.5 | 10 |
|  | 油箱容量 | gallon | 120 | 150 |
|  | 總電力 | KW | 54.7 | 87.5 |
| PACKING | 機械淨重 | Ton | 7 | 9 |
|  | 機械尺寸 | M | 3.3x2.3x3.4 | 3.5x2.3x3.5 |
|  | 裝箱尺寸 | M | 3.6x2.5x2.6 | 3.6x2.5x2.5 |

All specification and design are subject to change without notice.